## Slide 1: Моделирование сложных объектов
(С) Озеркова Ирина Александровна, 2009

## Slide 2: АНАЛИЗ ФОРМЫ

## Slide 3
Анализ произвольного сложного геометрического объекта показывает, что он представляет собой совокупность простых геометрических тел, составляющих его.
Построение (моделирование) сложного объекта – это соединение простых тел в единое целое, то есть в деталь.

## Slide 4: Построение сложного объекта
Прочитать чертёж
Мысленно разбить объект на простые тела, возможно, также мысленно удалив вырезы
Определить порядок построения тел
Построить элементы вращения и выдавливания с использованием эскизов на координатных плоскостях
Построить элементы с использованием в качестве дополнительных плоскостей грани уже построенных объектов
Построить дополнительные плоскости для создания на них эскизов элементов
Выполнить вырезы
Построить фаски и скругления

## Slide 5: Прочитать чертёж

## Slide 6: Прочитать чертёж

## Slide 7: Сравните

## Slide 8: ОПЕРАЦИЯ «ПРИКЛЕИТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ»

## Slide 9
Элементы выдавливания можно использовать как для создания отдельного тела, так и для приклеивания элемента выдавливания к уже существующему телу.
Обратите внимание, что если деталь состоит из нескольких отдельных тел, то создать их с помощью одного эскиза нельзя, надо создавать каждое тело в отдельности.

## Slide 10: Примеры деталей, требующих операции «Приклеить выдавливанием»

## Slide 11: Пример построения

## Slide 12: Построить 3D-модель

## Slide 13: Сравните

## Slide 14: ОПЕРАЦИЯ «ВЫРЕЗАТЬ ВЫДАВЛИВАНИЕМ»

## Slide 15
С помощью выдавливания можно не только строить тела, но и делать отверстия в уже существующих.
Для этого также необходимо создать эскиз.
Операцию «Вырезать выдавливанием» можно использовать, только если уже создано тело и выделен один эскиз.

## Slide 16: Пример операции «Вырезать выдавливанием»

## Slide 17: Требования к эскизу
В эскизе может быть один или несколько контуров.
Если контур один, то он может быть разомкнутым или замкнутым.
Если контуров несколько, они должны быть либо все замкнуты, либо все разомкнуты.
Допускается любой уровень вложенности контуров.

## Slide 18: Постройте деталь, используя необходимые операции