## Slide 1: Технический рисунок и эскиз.
(С)Озеркова Ирина Александровна, 2009

## Slide 2: ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК

## Slide 3: Основные понятия
Технический рисунок – это наглядное изображение, выполненное от руки по правилам аксонометрии с соблюдением пропорций на глаз.
Технический рисунок удобно выполнять на бумаге в клетку.

## Slide 4: Штриховка
Для большего отображения наглядности на технических рисунках наносят штриховку.
Свет при этом падает слева сверху.
Освещённые поверхности оставляют светлыми.
Для затенённых поверхностей штриховка тем чаще, чем темнее поверхность.

## Slide 5: Пример штриховки

## Slide 6: Штриховка геометрических тел

## Slide 7: ЭСКИЗ

## Slide 8: Основные понятия
Эскиз – чертёж, который выполняется по правилам прямоугольного проецирования от руки с соблюдением пропорций.
Эскизы выполняются в соответствии со стандартами ЕСКД на чертежи.
Эскиз обычно выполняют на бумаге в клетку.

## Slide 9: Порядок выполнения эскизов
Выявление геометрической формы детали
Выбор главного вида
Установить количество видов
Построить изображения
  Начертить рамку и основную надпись
  Вычертить габаритные прямоугольники с осями симметрии (если есть)
  Нанести внешние (видимые) контуры без мелких деталей
  Нанести невидимые части и мелкие элементы детали
  Нанести выносные и размерные линии
  Обмерить деталь и нанести размеры, обвести эскиз
  Заполнить основную надпись

## Slide 10: ЗАДАНИЕ

## Slide 11
Выполните эскиз детали с натуры в необходимом количестве видов и её технический рисунок