## Slide 1: Использование сечений в моделировании
(С) Озеркова Ирина Александровна, 2010 г.

## Slide 2: ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ

## Slide 3
Любой эскиз можно провести только в некоторой плоскости. Если, кроме координатных плоскостей, других нет, то их надо построить.
Вспомогательные плоскости не являются основным объектами изображения, поэтом в окончательном варианте их можно скрыть, как и вспомогательные прямые.

## Slide 4: Чтобы построить вспомогательную плоскость надо
Открыть панель «Вспомогательная геометрия»
Выбрать тип построения плоскости
Задать объект, к которому осуществляется привязка (например, существующую плоскость)
Задать требуемые параметры

## Slide 5: Типы вспомогательных плоскостей
Смещённая на заданное расстояние (параллельная)
Плоскость через три указанные точки
Плоскость, проходящая через ребро под заданным углом
Плоскость, проходящая через ребро и вершину
Параллельная плоскость, проходящая через вершину
Плоскость, проходящая через вершину, перпендикулярная ребру
Плоскость, нормальная (перпендикулярная) другой плоскости
Плоскость, проходящая через ребро параллельно (перпендикулярно) другому ребру
Плоскость, проходящая через ребро параллельно (перпендикулярно) грани
Касательная плоскость
Средняя плоскость

## Slide 6: Использование
Вспомогательные плоскость используются для построения любых эскизов.
Особенно часто они используются при построении деталей с использованием операции «по сечениям»

## Slide 7: ОПЕРАЦИЯ «ПО СЕЧЕНИЯМ»

## Slide 8: Назначение операции
Операция «по сечениям» предназначена для создания деталей на основе двух и более эскизов сечений.
Выделять эскизы перед началом операции не обязательно, это можно сделать в ходе её выполнения.

## Slide 9: Требования к эскизам
Эскиз-сечение
Эскизы могут быть расположены в произвольно ориентированных плоскостях
Эскиз начального (конечного) сечения может содержать контур или точку
Эскиз промежуточного сечения может содержать только контур
Контур в эскизе может быть только один
Контуры в эскизах должны быть или все замкнуты, или все разомкнуты
Эскиз-осевая линия
В эскизе может быть только один контур
Контур может быть разомкнутым или замкнутым
Контур должен пересекать плоскости всех эскизов
Эскиз должен лежать в плоскости, не параллельной плоскостям эскизов сечений
Для корректного формирования элемента по сечениям рекомендуется начинать построение осевой линии в плоскости первого сечения, а заканчивать - в плоскости последнего.

## Slide 10: Порядок построения
Построить все необходимые сечения
Выбрать операцию «по сечениям»
Выбрать эскизы сечений
При необходимости задать осевую линию, способы построения крайних сечений, параметры траектории
Задать параметры тонкой стенки
Нажать кнопку «создать объект» (автоматически не создаётся)

## Slide 11: Важно
При изменении порядка следования эскизов сечений результат изменяется

## Slide 12: ЗАДАНИЕ (ПОСТРОЕНИЕ ВАЗЫ)

## Slide 13: Вспомогательные плоскости
Выберите горизонтальную осевую плоскость
Постройте вспомогательные плоскости последовательно на расстояниях
30
20
10

## Slide 14: На плоскостях, начиная с нижней, постройте
Правильный восьмиугольник
Квадрат с меньшим диаметром окружности
Правильный восьмиугольник большого диаметра
Ещё больший круг

## Slide 15: Формообразующие операции
Постройте элемент «по сечениям», используя различный порядок сечений
Заделайте отверстие при помощи элемента выдавливания
Задайте свойства детали: цвет, прозрачность и т. п.

## Slide 16: Результат выполнения