## Slide 1: Практическая работа «Линии чертежа»
(С) Озеркова Ирина Александровна, 2009

## Slide 2: СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

## Slide 3: В системе «Компас» существуют 2 вида систем координат
Абсолютная система координат
Локальные системы координат

## Slide 4: Абсолютная система координат
Правая декартовая
Задана системой по умолчанию
Существует всегда
Одна для всех точек чертежа
Начало координат в левом нижнем углу листа
Оси направлены вправо и вверх

## Slide 5: Локальная система координат
Правая декартова
Задаётся при необходимости
Существует для заданного чертежа
Количество не ограничено
Начало координат в любой указанной точке
Оси могут быть направлены под требуемым углом

## Slide 6: Задание новой локальной системы координат
На панели Вид
Задание параметров ЛСК

## Slide 7: ПЕРВЫЙ ЧЕРТЁЖ

## Slide 8: Выбор формата чертежа и основной надписи
Сервис – Параметры - Формат (или Оформление)

## Slide 9: Начало построения
Включить кнопку Геометрические построения
На инструментальной панели геометрии выбрать пиктограмму Ввод отрезка
Проверьте, чтобы кнопка Auto была не нажата
Введите координаты первой точки, а затем второй точки отрезка
Создать объект
Система остаётся в ожидании второго отрезка – для выхода из команды следует её прервать

## Slide 10: Удаление объекта
Укажите на отрезок (либо непосредственно указанием, либо с помощью меню Выделить)
Обратите внимание, что выделить можно одновременно несколько объектов
Удалите выделенный объект (нажатием кнопки Delete или с использованием команды Редактор – Удалить)

## Slide 11: Пример работы
Построение отрезков по заданным координатам
Построить горизонтальный отрезок (20-230), (60,230)
Построить вертикальный отрезок (80, 220), (80, 240)
Построить отрезок (110, 220), (150, 240)
Построить ломаную по координатам (40, 100), (60, 120), (100, 90), (150, 85)

## Slide 12: Заполнение основной надписи
Вставка – Основная надпись
Выберите параметры и заполните основную надпись
Не забудьте нажать Создать объект

## Slide 13: ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

## Slide 14: Выполнить работу