## Slide 1: Виды на чертеже
(С) Озеркова Ирина Александровна, 2009

## Slide 2: ВИДЫ И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ

## Slide 3: Понятие вида
Вид – изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета.
На видах допускается показывать необходимые невидимые части при помощи штриховых линий. На видах также применяют некоторые условности и упрощения.

## Slide 4: Названия видов
Вид спереди – главный вид, размещается на месте фронтальной проекции
Вид сверху размещается на месте горизонтальной проекции
Вид слева размещается на месте профильной проекции
Вид справа
Вид снизу
Вид сзади

## Slide 5: Расположение основных видов

## Slide 6: Сколько видов надо?
Количество используемых видов должно быть минимальным.
В школе используют вид спереди, вид сверху и вид слева.

## Slide 7: МЕСТНЫЕ ВИДЫ

## Slide 8: Понятие местного вида
Местный вид – изображение отдельного, ограниченного места поверхности предмета.
Местный вид может быть ограничен линией обрыва или осью симметрии.
На местном виде допускается проставлять размеры.

## Slide 9: Расположение местного вида
В проекционной связи с другими изображениями
На свободном поле чертежа

## Slide 10: Местный вид в проекционной связи

## Slide 11: Местный вид на свободном поле

## Slide 12: ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА

## Slide 13
Анализ формы и размеров изображаемого изделия
Определение масштаба
Определение количества и состава видов
Определение расположения листа
Построение осей симметрии
Построение габаритных прямоугольников для каждого вида
Построение видов в порядке: главный вид, вид сверху, вид слева, местные виды
  Построение контура изображения
  Построение видимых вырезов (сначала прямоугольной формы, потом округлых)
  Построение невидимых вырезов
  Проставление размеров
Заполнение основной надписи

## Slide 14: ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ЧЕРТЁЖ ДЕТАЛИ В ТРЁХ ВИДАХ»